## Slide 1
Vyšetření respiračních funkcí
Petr Maršálek
AKK

## Slide 2
Funkční vyšetření plic
Ventilace
Difúze
Perfúze
Krevní plyny
Zobrazovací metody:
Endoskopické vyšetření
RTG plic
Scintigrafie/ Gamagrafie
Angiografie
Ultrazvukové vyšetření
Magnetická rezonance (MRI)
Biochemická vyšetření

## Slide 3: Typy spirografických vyšetření
Klidové
statické ukazatele
- dynamické ukazatele
Zátěžové
- farmakodynamické testy
broncho-dilatační x broncho-konstrikční
- spiro-ergometrie

## Slide 4
Ventilace
Spirometrie (a pletysmografie):
objemy a tzv. kapacity, statické ukazatele
- VT - tidal volume (dechový objem)
- VC - vital capacity
- ERV/ IRV – expiratory/ (inspiratory) reserve volume
- TLC - total lung capacity
- FRC - functional residual capacity
- RV - residual volume

## Slide 5: Průtokový spirometr (versus válcový)

## Slide 6
Normální spirogram
Notes: Normal spirogram and lung volumes. ERV = FRC - RV; VC = TLC - RV; RV ~= 25% of TLC; FRC ~= 40% of TLC; FEV1 >= 75% of FVC.
Spirogram and lung volumes in obstructive disease. RV and FRC are increased.TLC is also increased but to a lesser degree, so that VC is decreased. Expiration is prolonged. FEV1 <= 75% of FVC. Note the emphysematous notch.

## Slide 7
Dynamické ventilační parametry a testy
Dechová frekvence, [1/min] normální 12-16 dechů / min
normální je nekouřit
Minutová ventilace [volume/min] norma: 6-8 L/min
ministr vás varuje …
(F)VC - Forced vital capacity (usilovná/ forsírovaná VC) ženy: [21.7 – (0.101 x věk)] × (cm) = [mL]
muži: [27.63 – (0.112 x věk)] × (cm) = [mL] Hodnoty v mezích 80 - 120 % náležité hodnoty se považují za normální
MVV (Vmax) = Maximal voluntary ventilation Objem dosažený během (20-ti sekundové) maximální ventilace
Maximální dechový objem (TV) X maximální ventilace
Po dobu 10 – 30 sec > 40 L/min
- Ventilační rezerva: minutová ventilace / MVV > 1 : 7 (> 1:5)
= 1 : 2

## Slide 8
FEV1 - (Forced Expiratory Volume/ 1 sec)
Objem usilovně vydechnutý za 1. sekundu po max. nádechu
- posouzení závažnosti obstrukční poruchy
- posouzení úspěšnosti léčby
- prognostický parameter: pokud FEV1 < 1 L, méně než 50% pacientů přežívá 5 let
FEF25-75% - (Forced Expiratory Flow)
Usilovný výdech mezi 25 a 75 % vitální kapacity
MMFR – (Maximal Midexpiratory Flow Rate)
často je to citlivější ukazatel časné obstrukce než FEV1
(normální hodnoty: 2 – 4 L/sec)
- pro malé objemy plic je třeba tyto objemy srovnávat se statickou vitální kapacitou

## Slide 9
Normální spirogram
Notes: Normal spirogram and lung volumes. ERV = FRC - RV; VC = TLC - RV; RV ~= 25% of TLC; FRC ~= 40% of TLC; FEV1 >= 75% of FVC.
Spirogram and lung volumes in obstructive disease. RV and FRC are increased.TLC is also increased but to a lesser degree, so that VC is decreased. Expiration is prolonged. FEV1 <= 75% of FVC. Note the emphysematous notch.

## Slide 10
PEFR – (Peak Expiratory Flow Rate)
Maximální výdechová rychlost (na smyčce průtok/ objem)
opakovaná měření PEFR umožňují posoudit dynamické ukazatele u obstrukčních poruch

## Slide 11
Normální smyčka průtok-objem
Notes: Flow-volume loops.
(Fyziologická) Inspiratory limb of loop is symmetric and convex. Expiratory limb is linear. Flow rates at midpoint of VC are often measured. MIF 50%FVC is > MEF 50%FVC because of dynamic compression of the airways. Peak expiratory flow is sometimes used to estimate degree of airway obstruction but is very dependent on patient effort. Expiratory flow rates over lower 50% of FVC (ie, approaching RV) are sensitive indicators of small airways status.
(Restrikční vada) Restrictive disease (eg, sarcoidosis, kyphoscoliosis). Configuration of loop is narrowed because of diminished lung volumes, but shape is basically as in (Fyz). Flow rates are normal (actually greater than normal at comparable lung volumes because increased elastic recoil of lungs and/or chest wall holds airways open).

## Slide 12: Inspirační a expirační část

## Slide 13
Restrikční poruchy
anatomická a/nebo funkční ztráta povrchu pro výměnu dýchacích plynů
resekce
atelektáza
plicní edém
plicní fibróza
deformity hrudníku / patol. dýchací pohyby
pneumonie
pneumothorax

## Slide 14
Pro restrikční poruchu je typické
- snížená vitální kapacita (VC)
- snížená function residual kapacita (FRC)
- snížená poddajnost (compliance)
- normální tvar smyčky průtok/ objem
může být více negativní pleurální tlak během inspiria
může být zvýšená rezistence plicních cév
- může být hypoxémie

## Slide 15
Spirogram - restrikční porucha
Notes: Spirogram and lung volumes in restrictive disease. Lung volumes are all diminished, the RV less so than the FRC, FVC, and TLC. FEV1 %FVC is normal or greater than normal. Tidal breathing is rapid and shallow.

## Slide 16
Obstrukční poruchy
zvýšená rezistence dýchacích cest
-intrathorakální
-extrathorakální
Asthma bronchiale/CHOCHBP /CHOPN
- intrathorakální
- Obstrukce se projeví hlavně při výdechu
- snížená FVC
- snížený FEV1
- snížený FEF25-75%
snížená PEFR
Smyčka průtok-objem

## Slide 17
Spirogram - obstrukční porucha

## Slide 18
Hodnocení usilovného výdechu
1. maximální průtok (PEF)
2. jednovteřinový objem (FEV1)
3. další dynamické parametry
a) Forced expir. flow 25-75 % (FEF25-75, F. Mean F.)
b) Další body na smyčce průtok-objem (MEF25,50,75)
atd.
Počáteční část výdechu závisí na maximálním úsilí
pacienta (zlepšení s tréninkem vyšetření/ poučením
pacienta/ opakováním vyšetření)
Pozdější část výdechu závisí na mechanických vlastnostech plic

## Slide 19
Norma
Restrikce plicního parenchymu
Smyčky průtok- objem příklad restrikce
Notes: Flow-volume loops.
(Fyziologická) Inspiratory limb of loop is symmetric and convex. Expiratory limb is linear. Flow rates at midpoint of VC are often measured. MIF 50%FVC is > MEF 50%FVC because of dynamic compression of the airways. Peak expiratory flow is sometimes used to estimate degree of airway obstruction but is very dependent on patient effort. Expiratory flow rates over lower 50% of FVC (ie, approaching RV) are sensitive indicators of small airways status.
(Restrikční vada) Restrictive disease (eg, sarcoidosis, kyphoscoliosis). Configuration of loop is narrowed because of diminished lung volumes, but shape is basically as in (Fyz). Flow rates are normal (actually greater than normal at comparable lung volumes because increased elastic recoil of lungs and/or chest wall holds airways open).

## Slide 20
Astma, CHOCHBP
Nepohyblivá obstruckce
v horních dýchacích cestách
Smyčky průtok- objem příklad obstrukce
Notes: (Obstrukce: C) COPD, asthma. Though all flow rates are diminished, expiratory prolongation predominates, and MEF is < MIF.
(Obstrukce: D) Fixed obstruction of upper airway (eg, tracheal stenosis, bilateral vocal cord paralysis, goiter). Top and bottom of loop are flattened so that the configuration approaches that of a rectangle. The fixed obstruction limits flow equally during inspiration and expiration, and MEF = MIF.
(Obstrukce: E) Variable extrathoracic obstruction (eg, vocal cord paralysis). When a single vocal cord is paralyzed, it moves passively in accordance with pressure gradients across the glottis. During a forced inspiration, it is drawn inward, resulting in a plateau of decreased inspiratory flow. During a forced expiration, it is passively blown aside and expiratory flow is unimpaired, ie, MIF 50%FVC is < MEF 50%FVC.
(Obstrukce: F) Variable intrathoracic obstruction (eg, tracheomalacia). During a forced inspiration, negative pleural pressure holds the "floppy" trachea open. With forced expiration, the loss of structural support results in narrowing of the trachea and a plateau of diminished flow (a brief period of maintained flow is seen before airway compression occurs).

## Slide 21: Porucha může být i smíšená
FVC pod 80%, FEV1 pod 80%
FEV1%VC pod 75% u osob do 50 let, pod 70% u starších
malé cesty – snížení FEF 25-75, jejich pokles pod 60% již v době, kdy normální FEV1, FVC
air trapping – retence vzduchu v důsledku kolapsu malých dýchacích cest při snížené elastanci

## Slide 22
Difúze, perfúze, krevní plyny
a/ Krevní plyny (paO2, paCO2) a pH
b/ Parciální tlaky dýchacích plynů v alveolech
(pAO2, pACO2; P(A-a)O2)
c/ střední tlak v a. pulmonalis
PAP < 20 mmHg [2.67kPa]; PAP =15-30/5-13 mmHg)
  - měření plicních tlaků Swan-Ganzovým katetrem
  (Chronická) plicní onemocnění provázená hypoxémií zvyšují rezistenci plicního řečiště
  později se plicní odpor zvyšuje autonomně
  tím se zvyšuje zátěž pravého srdce
d/ Ventilační a perfúzní scintigrafie (viz dále)

## Slide 23: Krevní plyny – součást acidobazické rovnováhy
Vyšetření krevních plynů (podle Astrupa)
pH 7,36-7,44
PaO2 9,9-14,4 kPa
PaCO2 4,8-5,9 kPa
BE ±2 mmol/l
BBS 48 ±2 mmol/l
Standartní bikarbonáty 24 mmol/l

## Slide 24
e/ Difúzní plicní kapacita
pro CO (0.3 %), nebo O2, (DLCO; DLO2 = 1.23 × DLCO),CO2,N2O
(Jeden nádech, 10 vteřin zadržet, potom výdech.)
Nižší při:
a) Ztluštění alveolokapilární membrány (fibróza...)
b) Destrukce alveolokapilární membrány (emfysém..)
c) Anémii
Difúzi omezuje: | Transport plynů |  |  | 
 | O2 | CO2 | CO | N2O
Alveolo-kapilární Membrána | + | - | + | -
HB a objem krve | + | + | + | -
Cirkulace | + | + | - | +

## Slide 25: Poměr ventilace/ perfúze

## Slide 26
Celotělová
pletysmografie
umožňuje změřit:
spirogram
křivky průtok-objem
ostatní jinak nedostupné objemy:
RV – residual volume
ITV – introthoracic volume
FRC – functional residual capacity
plicní rezistenci

## Slide 27
založena na principu Boylova-Mariottova zákona: p x V=konst.
Při vyšetření sedí vyšetřovaná osoba ve vzduchotěsné kabině a na oscilografu umístěném venku jsou zaznamenávány jednak změny tlaku v atmosféře kabiny, jednak změna tlaku v ústech vyšetřované osoby.
Na konci normálního exspiria, kdy tlak alveolární se vyrovná s tlakem atmosféry kabiny, uzavře operátor cestu vzdušného proudu a vyzve vyšetřovaného, aby se pokusil o 1-2 vdechy při uzavřené záklopce.
Takto uměle vyvolaný podtlak povede k příslušné změně objemu plynu v plicích a projeví se na změněn tlaku
v atmosféře kabiny.
Obě tlakové hodnoty
(v ústech a kabině) se současně registrují na souřadnicový systém oscilografu vytvoří se smyčka o určitém sklonu.
ZJISTÍME: veškerý objem plynu obsažený v plicích (i nepřístupný ventilaci + buly + cysty), odpor dýchacích cest, elastanci, atd.
complianci, dechovou práci
Celotělová pletysmografie

## Slide 28: Nedostatek kyslíku I.
Nedostatek kyslíku – hypoxie
Nedostatek kyslíku v krvi (nízký pO2 v arteriální krvi - paO2) - hypoxémie
Oxid uhličitý (CO2)
jeho množství v krvi souvisí především s mírou ventilace
Vyšetření hypoxémie
Běžnou regulaci zabezpečuje oxid uhličitý

## Slide 29: Nedostatek kyslíku II.
Centra reagující na hypoxémii – stimuluje dýchání
Při chronické hypokapnii se snižuje citlivost na CO2
Praktické důsledky: u pacienta s kombinací hyperkapnie a hypoxémie (například těžší obstrukční choroba) dýchání reguluje hypoxémie
dýchání čistého kyslíku může utlumit dech. centra a vést k vzestupu hyperkapnie
proto se do dýchací směsi přidává oxid uhličitý

## Slide 30: Nedostatek kyslíku III.
Samotná hypoxémie (např. fibróza, ale i lehčí astmatický záchvat) stimuluje dýchání, dochází k hyperventilaci a hypokapnii
Hyperventilace je uskutečňována svaly – vyžadují kyslík dochází k jejich únavě – projeví se postupnou „normalizací“ a dalším vzestupem CO2
může být indikací k podpůrnému dýchání

## Slide 31: S e b e v r a ž d a
p o m o c í a p n o e ?

## Slide 32: Endoskopická vyšetření plic
1. Bronchoskopické vyšetření
Fibroskopie
Bronchioloalveolární laváž (BAL) – 150-500 ml fyziologického roztoku, cytologické a mikrobiologické vyš.
Transbronchiální plicní biopsie
2. Mediastinoskopie
3. Thorakoskopie

## Slide 34: Zobrazovací metody I.
1. RTG
Skiagram
Tomogram
CT, HRCT
(pneumonie, atelektáza, pneumothorax, pneumomediastinum, emfyzém, cystická fibróza, tumory)

## Slide 35
CT zdravých plic

## Slide 36
pneumonie
normální rtg plic

## Slide 37
2. Plicní scintigrafie
a) Ventilační a perfúzní scintigrafie
  - diagnóza plicní embolie a tromboembolické choroby
    - Ventilační scintigrafie - vdechování133Xe
    - Perfúzní scintigrafie – micročástice albuminu (50-100 mm označené isotopem 99mTc vyzařujícím gamma záření)

## Slide 41
b) Galliový scan – 67Gallium - kumulace v tkáni poškozené zánětem
3. Plicní angiografie

## Slide 42
3. Ultrasonografie
– posuzování pleurálních procesů
– perkutánní plicní biopsie
4. NMR

## Slide 43: Laboratorní vyšetření I.
1. alfa1-antitrypsin (deficience: mladí nekuřáci s emfyzémem)
2. Vyšetření potu na chloridy (Cystická fibroza Cl- > 60 mmol/L)
3. Bakteriální vyšetření sputa nebo BAL: Pseudomonas aeruginosa (CF), Staph. aureus, H. influenza, P. cepatia
4. Cytologické vyšetření sputa nebo BAL

## Slide 44: Laboratorní vyšetření II.
5. Indukované sputum
6. Eozinofilní kationický protein
7. Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu
8. Vyšetření oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu

## Slide 45: Pulsní oxymetrie
Pulsní oxymetrie – sycení Hb kyslíkem pomocí fotoelektrických metod
Nevýhodou rel. malá citlivost při pO2 víc jak 8 kPa, při špatné kožní perfúzi a v přítomnosti karboxyhemoglobinu a methemoglobinu

## Slide 46: Pulsní oxymetr

## Slide 47
Děkuji
Vám za pozornost
-Toto je v jakékoliv formě
(PDF, PPT, PPTX atd.)
neoficiální výukový materiál
pro interní potřebu
nešířit
pro dotazy kontaktujte:
Petr.Marsalek@LF1.CUNI.CZ
Souhrn/ Dotazy/ komentáře ?

## Slide 48
Pneumothorax